БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ТЕЛЕСКОПА

СЕРИИ Levenhuk SkyMatic

Сборка телескопа

1. Достаньте треногу и установите в положение полного раскрытия, выдвиньте опоры треноги на нужную вам высоту и установите столик для аксессуаров.

2. Установите монтировку на треногу и зафиксируйте винтом, достаньте и закрепите трубу на монтировке, прикрепите к трубе искатель.

3. Подключите пульт управления к монтировке. Подключите блок питания к монтировке,  предварительно установив в него 8 батареек типа АА.

4. Вставьте диагональное зеркало (для рефрактора и Максутова) и окуляр 25мм.

Настройка телескопа

Для поиска астрономических объектов с помощью компьютерной системы телескопа, Вам необходимо выполнить позиционирование при помощи пульта управления:

1. Убедитесь что монтировка находится в устойчивом положении.

2. При помощи пульта управления введите текущие координаты телескопа: сначала вводится долгота, потом широта. Клавишами прокрутки выберите W (запад) или E (восток) и N (север) или S (юг), данные водятся в формате: 060 04’ W  49 09’ N. Для подтверждения введённого числа нажмите ENTER. Укажите вашу временную зону в часах и минутах ( + для востока, - для запада ). Для  подтверждения нажмите ENTER.

Чтобы получить координаты можно ввести своё местоположение на www.Google maps.  Временные зоны можно посмотреть по ссылке www.timezone.ru

Для Москвы:  Долгота: 038 50'E, Широта: 55 40'N.  Часовой пояс: GMT +3:00

Для Санкт-Петербурга: Долгота: 030 15'E,  Широта: 59 53'N.  Часовой пояс: GMT +3:00

3. Введите дату в формате mm/ dd/ yyyy  ( месяц/ число/ год ). Для подтверждения нажмите ENTER.

4. Введите текущее местное время в режиме 24 часов. Нажмите ENTER.

5. После ввода текущего времени появится сообщение “DAYLIGHT SAVING?” (“Установить летнее время?”). С помощью клавиш прокрутки выберите нужное значение (да/нет) и нажмите ENTER.

Последний перевод часов на «летнее время» (час вперёд) в России состоится 27 марта 2011 года, после чего стрелки переводиться уже не будут.

6. После этого появится сообщение Begin alignment?” (“Начать выравнивание?”).

Необходимо выбрать способ выравнивания:

“Brightest Star Align” (“Выравнивание по самой яркой звезде”) или

“2-Star align” (“Выравнивание по двум ярким звездам”). Нажать ENTER.

“Brightest Star Align” (“Выравнивание по самой яркой звезде”) – более простое.

- На экране появится функция “Select Region:” и 8 вариантов выбора направлений по азимуту - север, северо-восток, восток, юго-восток, юг и т.д.  каждое деление охватывает 90 градусов по азимуту.  Выбираете направление и азимут в зависимости от того в какую сторону направлен  Ваш телескоп.

- Далее на экране появится список звезд расположенных в этом регионе. В первой строке указывается название и увеличение звезды, во второй её примерное положение. С помощью клавиш прокрутки выберете звезду и нажмите ENTER.

- На первую звезду телескоп автоматически не поворачивается, Используйте клавиши направления для ручной наводки и последующего центрирования звезды в окуляре. Скорость поворота изменяется кнопкой RATE, значения от 0 до 9. При завершении поворота прозвучит сигнал.

- Если всё нормально, то появится список для выбора второй звезды позиционирования. Выберете звезду и центрируйте её в окуляре.

- Если обе звезды позиционирования выровнены правильно, появится сообщение “Alignment Successful” (Выравнивание успешно), в противном случае “Alignment Failed” (Выравнивание не удалось)  и нужно будет произвести выравнивание заново.

Если Вы выбрали “2-Star align” (“Выравнивание по двум ярким звездам”)

- На экране появится список звезд  Вашего неба. С помощью клавиш прокрутки выберете самую знакомую звезду и нажмите ENTER. На первую звезду телескоп автоматически не поворачивается, Используйте клавиши направления для ручной наводки и последующего центрирования звезды в окуляре. Нажмите  ENTER.

- Если всё нормально, то появится список для выбора второй звезды позиционирования. Выберете звезду и нажмите ENTER, телескоп начнет поворачиваться к выбранному объекту. Когда он остановится, с помощью клавиш направления разместите звезду в центре окуляра.

- Если обе звезды позиционирования выровнены правильно, появится сообщение “Alignment Successful” (Выравнивание успешно), в противном случае “Alignment Failed” (Выравнивание не удалось)  и нужно будет произвести выравнивание заново.

7.  После окончания Выравнивания телескопа, Вы можете приступать к выбору объектов из каталога, для последующего автонаведения на них.

* Для более детального ознакомления с работой телескопа, Вы можете воспользоваться прилагаемой к нему инструкцией.